## Slide 1: Park-Info
HEIG-VD, IoT
2026

## Slide 2
Gestion de parking intelligente
Utilisation de capteurs au sol pour détecter quelles places sont occupée et en tirer des informations pour une meilleure gestion.
Sujet

## Slide 3
Équipe
Nicolas Carbonara
Orientation réseau
Rôle:
Création du Grafana
Configuration de la communication avec le server
Maxime Lestiboudois
Orientation sécurité
Rôle:
Code pour la communication
Lisa Gorgerat
Orientation sécurité
Rôle:
Code pour la détection

## Slide 4
Architecture finale
Places de parking
Hub
Serveur
Capteur
Capteur
Capteur
Gateway
Borne
Controller
InfluxDB
Grafana
TTN

## Slide 5
Composants
Capteur:
Arduino MKR 1310
Seed-studio détecteur mmWave 24GHz
Antenne LoRa
Batterie
Borne:
Arduino MKR 1310 * 2
Antenne LoRa * 2
Batterie
Serveur:
Docker:
  Grafana
  Broker MQTT
  Service python (bridge)
Coût final: 2 * 15.90 = 30.80 CHF

## Slide 6
Capteur 60GHz cassé
  Solution: remplacé par des capteur 24 GHz
Arduino MKR 1310 ne peut pas faire du LoRa et du LoRaWAN simultanément
  Solution: 2 Arduino au lieu de 1
Capteur 24GHz peut faire des faux positifs, comme il a un peu de peine à passer à travers le plastique du boîtier
  Solution: utiliser un capteur 60 ou 70 GHz
Pas de boîte de protection custom à cause du temps
  Solution: utilisation d’un boîtier existant
Problèmes rencontrés

## Slide 7: Demo
HEIG-VD, IoT
2026

## Slide 8: Questions ?
HEIG-VD, IoT
2026